重庆市工业学校

新能源汽车维修工具及软件采购项目招标文件

重庆市工业学校按照国家和重庆市相关法律法规要求，并根据学校办公会研究决定，欢迎有资格的企业参加投标。

一、招标项目内容

| 序号 | 名称 | 投标保证金（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源汽车维修工具及软件采购项目 | 500 | 489000 | 具体招标内容及格式要求见附件 |

二、招标方式

竞争性谈判

三、项目概况

新能源汽车维修工具及软件采购清单

| 新能源汽车维修工具及软件采购清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 总价 | 备注 |
| 1 | 整车故障设置平台故障检测盒（包含软硬件） | EV450-001 | 1 | 套 |  | 中职国赛 |
| 2 | 整车故障设置与数据采集教学系统手持移动终 | BT-BQ088 | 1 | 套 |  | 中职国赛 |
| 3 | 手持示波器 | INW-XG-02 | 2 | 套 |  | 中职国赛 |
| 4 | 一体化集成工量具 | INW-T-09 | 1 | 套 |  | 中职国赛 |
| 5 | 万用表 | INW-XG-03 | 2 | 套 |  | 中职国赛 |
| 6 | 绝缘测试仪 | INW-XG-04 | 2 | 台 |  | 中职国赛 |
| 7 | 接地电阻测试仪 | INW-ZZ-09 | 2 | 台 |  | 中职国赛 |
| 8 | 万用接线盒 | INW-XG-01 | 2 | 套 |  | 中职国赛 |
| 9 | 人员防护套装 | INW-B1-01 | 2 | 套 |  | 中职国赛 |
| 10 | 工位安全防护套装 | INW-B2--01 | 2 | 套 |  | 中职国赛 |
| 11 | 油液加注机 | INW-XG-05 | 1 | 台 |  | 中职国赛 |
| 12 | 油液回收机 | INW-XG-07 | 1 | 台 |  | 中职国赛 |
| 13 | 冷却液回收与自动加注机 | INW-XG-06 | 1 | 台 |  | 中职国赛 |
| 14 | 动力电池升降平台 | B7 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 新能源汽车故障诊断与排除虚拟实训软件 | DHGreenCarPGv1.0 | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 新能源汽车维护与高压组件更换虚拟实训软件 | DHGreenCarWHYGYZJGHv1.0 | 1 | 套 |  |  |
| 合计(万元) | 48.9 |  |

### 详细技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 详细技术参数及规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整车故障设置平台故障检测盒 | 整车故障设置平台和故障检测盒（包含软硬件）以帝豪EV450教育版纯电动汽车为开发基础，依据新能源汽车理实一体化教学理念设计，符合全国职业院校技能大赛“新能源汽车检测与维修”赛项竞赛平台技术要求，适用于职业院校及培训机构车辆电动化系统的数据采集、故障诊断等实训教学、技能训练和考核评价。技术平台接口与帝豪EV450教育版整车转接盒配套，在不破坏原车线束的条件下，可实现平台与车辆电池管理系统（BMS）、整车控制器（VCU）、电机控制器（PEU）、车载充电机（OBC）等系统的无损连接。 1、产品配置 整车故障设置平台和故障检测盒（包含软硬件）包括操控台、智能交互系统、数据采集系统、故障设置系统、手持移动终端、故障检测盒、测量膜，并可选配学生无线终端。 1.1操控台 操控台为移动立式结构，工业钣金成型，表面静电喷涂。控制柜上部嵌装18.5寸工业级电容触摸显示屏，控制柜下部配置侧开门内置式五层抽拉收纳箱，用于放置故障设置和数据采集系统、手持移动终端、故障检测盒、故障设置盒、测量膜等。 1.2智能交互系统 智能交互系统用于整车故障设置平台和车辆电动化系统的智能交互。系统应用UI操作界面，可实现车型选择、系统分级、故障设置、数据采集、状态显示、一键清除等功能。支持操控终端、手持移动终端、学生无线终端的互联互通。 1.3数据采集系统 数据采集系统采用工业造型设计和开模制作，内置PCB板电路封装，用于车辆电池管理系统（BMS）、整车控制器（VCU）、电机控制器（PEU）、车载充电机（OBC）等系统的数据采集。系统包含软硬件，具备信号识别、数据采集、信息传输等功能。 1.4故障设置系统 故障设置系统采用工业造型设计和开模制作，内置PCB板电路封装，用于车辆电池管理系统（BMS）、整车控制器（VCU）、电机控制器（PEU）、车载充电机（OBC）等系统的故障设置。系统包含软硬件，具备故障设置、状态显示、一键清除等功能。 1.5手持移动终端 手持移动终端采用工业造型设计和开模制作，封装10寸电容触摸显示屏，支持多路传输和实时交互，可与操控终端并行使用，也可拓展学生终端组网应用，实现车辆电动化系统的故障设置和数据采集。 1.6故障检测盒 故障检测盒采用工业造型设计和开模制作，内置PCB板电路封装，用于车辆电池管理系统（BMS）、整车控制器（VCU）、电机控制器（PEU）、车载充电机（OBC）等系统的故障检测。具备电信号双端检测功能，同时可以设置断路、短路、虚接故障。 1.7测量膜 测量膜采用薄膜材料微雕印刷，包含车辆电池管理系统（BMS）、整车控制器（VCU）、电机控制器（PEU）、车载充电机（OBC） 独立面膜。各系统面膜严格对应车辆针脚定义和检测端口，操作便捷、定义准确。 1.8学生无线终端 学生无线终端采用工业造型设计和开模制作，封装10寸电容触摸显示屏，内置WIFI，支持多路传输和在线学习，具备数据采集、故障诊断等实训和考核功能，可实现不少于30个终端节点的组网应用。 2、技术要求 2.1故障设置 系统采用MTE控制技术和DRC消弧技术，单一故障点不少于100路，可任意组合复合故障，具备一键清除功能。同时支持手动故障设置，并可实现断路、短路、虚接故障设置。 2.2数据采集 系统采用ARM V7M架构的Cortex-M3内核。具备100路以上节点电信号的实时采集和信息处理，自动识别交直流信号，持续捕捉电路动态特征。 2.3无线传输 系统采用IEEE802.11b标准，传输速率可达11Mbps，有效距离超10m，与802.11设备兼容，直接序列扩频采用BPSK和DQPSK调制技术，支持1Mbps和2Mbps数据速率。 2.4智能交互 系统采用FCS控制技术和CAN网络通讯技术，内置WIFI。可实现操控终端、手持移动终端、学生无线终端与故障设置和数据采集装置的智能交互。 2.5多元控制 平台与车辆通过无线传输和智能交互，既可使用操控终端进行故障设置和数据采集，也可使用手持移动终端进行故障设置和数据采集。 2.6双端测量 平台既可通过操控终端、手持移动终端、学生无线终端使用UI操作界面进行数字化数据测量，也可通过故障检测盒上下游双端子使用万用表、示波器进行直接测量。 2.7移动互联 平台可自由拓展内置WIFI的学生终端。通过无线传输和智能交互，支持多达30组学生无线终端与1组操控终端或手持移动终端同时在线学习，同步实现数据测量和故障分析。 2.8无损连接 平台接口与帝豪EV450教育版整车转接盒配套，在不破坏原车线束的条件下，可实现平台与车辆电池管理系统、整车控制器、电机控制器、车载充电机等系统的无损连接。 2.9开模设计 数据采集系统、故障设置系统、手持移动终端、故障检测盒、学生无线终端等均采用工业化造型设计和开模制作，结构美观、实用便捷。 2.10工业布线 所有的电气连接全部使用汽车专用电线和接插件，满足防错自锁、通流能力和拔插循环等工业级要求。采取车辆系统就近连接的设计原则，最大程度缩短配线长度。 3、主要功能 3.1 PEU电源系统的数据分析和故障诊断 3.2 PEU互锁信号的数据分析和故障诊断 3.3 PEU唤醒信号的数据分析和故障诊断 3.4 PEU电机温度传感器的数据分析和故障诊断 3.5 PEU旋变传感器的数据分析和故障诊断 3.6 PEU P-CAN总线的数据分析和故障诊断 3.7 DC/DC直流充电的数据分析和故障诊断 3.8 VCU电源系统的数据分析和故障诊断 3.9 VCU制动灯开关的数据分析和故障诊断 3.10 VCU电子换挡器的数据分析和故障诊断 3.11 VCU互锁信号的数据分析和故障诊断 3.12 VCU V-CAN总线的数据分析和故障诊断 3.13 VCU P-CAN总线的数据分析和故障诊断 3.14 VCU唤醒信号的数据分析和故障诊断 3.15 VCU模式开关的数据分析和故障诊断 3.16 VCU加速踏板传感器的数据分析和故障诊断 3.17 VCU启动信号的数据分析和故障诊断 3.18 OBC P-CAN总线的数据分析和故障诊断 3.19 OBC温度传感器的数据分析和故障诊断 3.20 OBC充电连接确认信号的数据分析和故障诊断 3.21 OBC充电控制信号的数据分析和故障诊断 3.22 OBC充电电子锁的数据分析和故障诊断 3.23 OBC充电指示灯的数据分析和故障诊断 3.24 BMS电源系统的数据分析和故障诊断 3.25 BMS P-CAN总线的数据分析和故障诊断 3.26 BMS唤醒信号的数据分析和故障诊断 3.27 BMS碰撞信号的数据分析和故障诊断 3.28直流充电插座CAN总线的数据分析和故障诊断 3.29直流充电插座连接确认信号的数据分析和故障诊断 3.30直流充电插座充电唤醒信号的数据分析和故障诊断 3.31直流充电插座温度传感器的数据分析和故障诊断 此产品需符合教育部全国职业院校技能大赛中职组新能源汽车检测与维修赛项指定用器材的技术和功能要求。 |
| 2 | 整车故障设置与数据采集教学系统手持移动终端 | 1、产品要求 1.1技术参数： 参数 数据 说明 颜色 65K 16bit调色板 屏幕尺寸 222mm*125mm 1024*600像素模式 分辨率 1024*600 可以0°/90°/180°/270°显示 背光模式 LED 不低于30000h 亮度 300nit 可以100级亮度调节 1.2电性能 参数 测试条件 最大值 最小值 典型值 工作电压 - 36V 7V 12V 工作电流 - 350mA 130mA 300mA 1.3工作环境 参数 测试环境 最小值 典型值 最大值 工作温度 VCC=12V -30℃ 25℃ 70℃ 储存温度 - -30℃ 25℃ 85℃ 工作湿度 25℃ 10%RH 50%RH 90%RH 三防处理 - - 三防 - 出厂老化时间 - - 72h - 1.4主板 1.4.1 主控MCU 主控MCU选用STM32F103RCT6，为Contex-M4内核，集成FPU和DSP指令，内部有1M Flash，192KB SRAM。集成外设有RTC、SDIO、FSMC、DCMI、DAC、ADC、CAN、USB、IIC、SPI、I2S、DMA、定时器等。主频可达到168MHz，210DMIPS的处理能力。 1.4.2 外部存储 外置8GB存储SD卡，可完整存储设备参数信息。 1.4.3 SRAM 外扩1M大小的SRAM，可以开辟大的内存空间，作为图片显示缓存使用等等。 1.4.4 SPI FLASH FLASH大小为128MBit，可以用来存储一些数据。 1.4.5 数据接口 2路RS485通讯接口，3路RS232通讯接口，1路USART通讯接口，1路CAN通讯接口，负责与汽车各个控制器通讯以及与屏幕通讯。 2、功能参数： 可通过数据采集教学平台智能设置故障，使用学员手持工控学生无线终端，配合系统电路图进行数据采集和测量，并可满足20人以上学习小组同时教学。 2.1 数据采集仪：高速率无线通讯 2.1.1学生端可同时查看吉利EV450纯电动汽车整车智能交互平台的分解电路图，可对电路中各个测量点进行电压的测量，也可测量任意两测量点之间的电压，不同学生可显示在不同电路图界面，做到多点同时测量，实时交互。 2.1.2实时显示当下是考核模式或者是实训模式。实训模式下，学生可随时查看每个电路中每个测量点的电压，以此判断故障所在；考核模式下，根据每个电路中每个测量点的电压是否正常，得出答案。 3、实训项目 3.1 PEU电源系统的数据分析和故障诊断 3.2 PEU互锁信号的数据分析和故障诊断 3.3 PEU P-CAN总线的数据分析和故障诊断 3.4 PEU电机温度传感器的数据分析和故障诊断 3.5 PEU旋变传感器的数据分析和故障诊断 3.6 DC/DC直流充电控制的数据分析和故障诊断 3.7 DC/DC直流充电输出的数据分析和故障诊断 3.8 VCU电源系统的数据分析和故障诊断 3.9 VCU制动灯开关的数据分析和故障诊断 3.10 VCU电子换挡器的数据分析和故障诊断 3.11 VCU互锁信号的数据分析和故障诊断 3.12 VCU B-CAN总线的数据分析和故障诊断 3.13 VCU P-CAN总线的数据分析和故障诊断 3.14 VCU唤醒信号的数据分析和故障诊断 3.15 VCU模式开关的数据分析和故障诊断 3.16 VCU加速踏板传感器的数据分析和故障诊断 3.17 VCU冷却系统的数据分析和故障诊断 3.18 OBC P-CAN总线的数据分析和故障诊断 3.19 OBC温度传感器的数据分析和故障诊断 3.20 ACM充电连接确认信号的数据分析和故障诊断 3.21 ACM充电控制信号的数据分析和故障诊断 3.22 ACM充电电子锁的数据分析和故障诊断 3.23 ACM充电指示灯的数据分析和故障诊断 3.24 ACM制动灯信号的数据分析和故障诊断 3.25 ACM充电状态信号的数据分析和故障诊断 3.26 ACM充电唤醒信号的数据分析和故障诊断 3.27 BMS电源系统的数据分析和故障诊断 3.28 BMS P-CAN总线的数据分析和故障诊断 3.29 BMS唤醒信号的数据分析和故障诊断 3.30 BMS碰撞信号的数据分析和故障诊断 3.31 BMS充电状态信号的数据分析和故障诊断 3.32直流充电插座CAN总线的数据分析和故障诊断 3.33直流充电插座连接确认信号的数据分析和故障诊断 3.34直流充电插座充电唤醒信号的数据分析和故障诊断 3.35直流充电插座温度传感器的数据分析和故障诊断 |
| 3 | 手持示波器 | 1、双输入数字示波器和万用表。 2、实时采样率500MS/s，带宽100MHz，存储深度每通7.5kpts，垂直灵敏度5mV/div-50V/div。 3、触发类型包括脉宽、视频、边沿、交替等。 4、具有精细的视窗扩展功能、屏幕拷贝功能、U盘升级功能。 ⑤7000mAh锂电池供电，持续工作时间不低于7个小时。 |
| 4 | 一体化集成工量具 | 包含：7抽屉柜形多功能零件手推车、150件综合组套、手电筒、指针式扭矩扳手（0-300N˙M）、冰点测试仪、胎纹笔、预置式扭矩扳手（5-25N˙M、60-342 N˙M）、水管拆装工具、水管堵头、拉拔器、橡皮锤30mm/45mm各一只、绝缘开口扳手8-15mm、绝缘一字批、绝缘十字批、充电电批、压线钳、油封安装工具、轴承安装工具、电工胶布、铲刀、箱体平稳支架、卡簧钳、维修开关放置盒、游标卡尺（带深度0-300mm）、钢直尺（0-300mm）、高度尺(0-300mm)、深度尺、基准尺、气密性检测仪、电机检测专用工具等 |
| 5 | 万用表 | 技术参数要求： 1、NCV非接触交流验电,分4段电压信号强弱感应和频率感应功能，VFC变频功能,能减少高频信号对测量结果的影响，内置手电筒应对夜间或阴暗环境作业。 2、可测试直流电压（DC1000V）、交流电压（AC750V）、电阻、电容、频率、直流电流、交流电流、二极管测试、通断报警、低压显示、单位符号显示、数据保持、自动关机、过载保护、输入阻抗、采样频率、交流频响、操作方式、显示计数、钳口张开、电源等功能。 |
| 6 | 绝缘测试仪 | 技术参数要求： 1、0.1 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试，绝缘测试电压100 V、250 V、500 V和1000 V，短路电流约2mA，绝缘等级CATⅢ600V。 2、具有PI极化指数测量，设置任意两点时间，自动测量电阻比率。 3、COMP比较功能，可以设置绝缘电阻上下值，并有超差提示。 4、符合国际电工委员会认证。 5、仪表符合UL及CE欧洲共同体标准。 |
| 7 | 接地电阻测试仪 | 技术参数要求： 1、具有背光和电池低电压显示、数据保持和储存、自动关机省电功能。 2、可作机密的三线式测量，也可做简易的二线式测量等。 |
| 8 | 万用接线盒 | 技术参数要求： 包含各种规格的“T”型线，能满足竞赛整车系统的所有保险丝、继电器、元器件插接测量之用，要有足够的通流能力和可重复插接使用能力。 |
| 9 | 人员防护套装 | 技术参数要求：包括绝缘手套、耐磨手套、护目镜、安全帽各1套。 |
| 10 | 工位安全防护套装 | 技术参数要求： 包括警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫等各1套。 |
| 11 | 油液加注机 | 技术参数要求： 储油桶容量不低于5L，自动进行油液加注，提供视窗，方便观察液体流动，配快速接头与车辆放油口对接，加注机配置脚轮和扶手，移动方便。 |
| 12 | 油液回收机 | 技术参数要求： 设备配置大范围油液收集盆、防止油液滴漏地面，方便油液加注或易损件更换。回收机储油桶不低于30L。回收机配置脚轮和扶手，移动方便。 |
| 13 | 冷却液回收与自动加注机 | 技术参数要求： 配置多套接头，可对水箱、补偿水桶等进行冷却液抽取；内置水壶，存储量不低于15L,提供视窗，方便观察液体流动，机器配置脚轮和扶手，移动方便。 |
| 14 | 动力电池升降平台 | 技术参数要求： 1、本设备为新能源汽车电池包拆装采用设备。 2、台面尺寸：1700*1000mm，最大举升高度：1200mm。 3、平台具有安全锁止机构。 4、最大举升重量1000KG。 5、设备采用电动液压驱动，操作轻便，设备升降为螺旋型结构。 6、整机功率至少1.5kw。 7、配置4个万向自锁脚轮和前扶手，方便台架移动。 |
| 15 | 新能源汽车故障诊断与排除虚拟实训软件 | 功能要求 故障设置：手动选择或自动选择； 故障组合方式：1个故障点回路故障、2个故障点回路故障、6个故障点回路故障； 快速定位：驾驶室、工具箱、零件车、左前车门、机舱、整车、插接器、保险丝、继电器等； 大赛指定诊断仪：设置故障后，车辆能够实时反应当前故障下车辆的基本状态，通过使用诊断仪可以实时读取车辆的相关系统故障数据流、故障码等； 万用表：直流电压读取、电阻、数据记录的读取； 示波器：可实时读取车辆相关线路的波形； 绝缘测试仪：开路测试、短路测试、绝缘垫测试； 记录单：可将排故过程中的数据记录到记录单中，支持：勾选、下拉选择、文字输入（不受输入法限制）等。 部件测试：继电器测试、保险丝测试等； 基本检查：继电器检查、保险丝检查、线路连接检查等。 功能提示：提供全方位的文字提示、语音提示、错误提示等。 安全防护：安装车轮挡块、安装内四件套及安装翼子板布/前格栅布等； 参数设置：每个故障点实训前可进行：制动液液面设置、电池冷却液液面设置、暖风冷却液液面设置 音效：车辆上电音效、风扇音效等； 仪表盘：模拟汽车OFF位置、ACC位置、ON位置、STAR位置的指示灯工作情况； 维修资料：提供原厂维修资料； 国赛文件：提供全国职业院校技能大赛官网发布的最新文件； 评分：同一个错误操作步骤多次操作可进行多次扣分，紧贴大赛； 内容要求 提供帝豪EV450整车的50个以上故障点，呈现出故障诊断流程中的电压、电阻、波形、数据流等数据检测。 能够完成车辆5中常见故障现象的教学和培训：包含低压供电不正常、车辆无法充电、高压供电不正常、车辆无法正常行驶、车辆无暖风或制冷。 车型要求 软件采用帝豪EV450轿车为开发模型，与技能大赛车型一致。 场景提供的各种模型需按照1:1进行建模，更贴近实际。 后台要求 账号添加：学生、教师； 权限分配：班级权限、实训记录权限、考核记录权限； 故障设置：常规参数设置、配分设置、故障个数设置、时间设置等； 评分：支持自动评分和人工复评； 演示要求 软件采用Unity 纯三维引擎交互技术和C/S架构，可流畅进行3D虚拟交互操作，如：放大、缩小、上下左右平移、360°旋转； 采用多点触摸操作方式加强用户交互体验，应用在智能触摸交互平板，真实还原新能源汽车故障诊断的流程； 中标人须在中标公告期满后3日内提供笔记本电脑（1台）、“仿真软件”到采购单位，按招标文件技术要求及中标人投标文件技术参数进行验收技术测试（测试费用由中标人承担）。如详细演示无误，验收通过签订合同；如中标人所提供的货物经测试后与其投标文件技术参数不符，无法满足招标文件技术要求的，视为虚假应标，采购人有权取消该中标人的中标资格，同时追究其相应责任。 |
| 16 | 新能源汽车维护与高压组件更换虚拟实训软件 | 功能要求 快速定位：驾驶室、工具箱、零件车、左前车门、机舱、整车、操作部件等； 大赛指定诊断仪：设置故障后，车辆能够实时反应当前故障下车辆的基本状态，通过使用诊断仪可以实时读取车辆的相关系统故障数据流、故障码等； 万用表：直流电压读取、电阻、数据记录的读取； 绝缘测试仪：开路测试、短路测试、绝缘垫测试、线路绝缘测试； 接地电阻仪：短路测试、接地电阻测试等； 冰点仪：清洁、校准、按压、读数、清洁后归还等。 记录单：可将维护过程中的数据记录到记录单中，支持：勾选、下拉选择、文字输入（不受输入法限制）等。 工单：提供工位选择及维护流程参考。 功能提示：提供全方位的文字提示、语音提示、错误提示等。 步骤跳转：在同一举升机工位下，可任意选择维护项目进行操作。 安全防护：安装车轮挡块、安装内四件套及安装翼子板布/前格栅布、高压防护等； 参数设置：制动液液面设置、电池冷却液液面设置、暖风冷却液液面设置 音效：车辆上电音效、风扇音效等； 仪表盘：模拟汽车OFF位置、ACC位置、ON位置、STAR位置的指示灯工作情况； 维修资料：提供原厂维修资料； 国赛文件：提供全国职业院校技能大赛官网发布的最新文件； 评分：同一个错误操作步骤多次操作可进行多次扣分，紧贴大赛； 内容要求 提供帝豪EV450整车维护50项的常规检查、检测、拆装和更换等。 车辆维护的内容主要包括：高压组件、冷却系统、制动系统、前舱附件、外检作业、充电系统、转向系统、空调系统、动力总成系统、高压系统（含附件系统）、高压组件的更换等。 车型要求 软件采用帝豪EV450轿车为开发模型，与技能大赛车型一致。 场景提供的各种模型需按照1:1进行建模，更贴近实际。 后台要求 账号添加：学生、教师； 权限分配：班级权限、实训记录权限、考核记录权限； 故障设置：常规参数设置、配分设置、故障个数设置、时间设置等； 评分：支持自动评分和人工复评； 演示要求 软件采用Unity 纯三维引擎交互技术和C/S架构，可流畅进行3D虚拟交互操作，如：放大、缩小、上下左右平移、360°旋转； 采用多点触摸操作方式加强用户交互体验，应用在智能触摸交互平板，真实还原新能源汽车故障诊断的流程； 中标人须在中标公告期满后3日内提供笔记本电脑到采购单位按招标文件技术要求及中标人投标文件技术参数进行验收技术测试（测试费用由中标人承担）。如详细演示无误，验收通过签订合同；如中标人所提供的货物经测试后与其投标文件技术参数不符，无法满足招标文件技术要求的，视为虚假应标，采购人有权取消该中标人的中标资格，同时追究其相应责任。 |

四、 项目商务要求

（一）服务期限（工期）： 2019年9月18日前

1、如供应商不能按时交货或安装调试的，每逾期一天向采购人支付合同总金额1%的违约金，逾期5天仍不能交付的，采购人有权单方面终止合同且不退还履约保证金，并要求中标人向采购人支付合同总金额5%的违约金，同时根据给采购人造成损失情况向需方赔偿。

2、若供应商所供货物与合同要求不符的或履约过程中有违约行为的、采购人有权不退还履约保证金。

3、若供应商违反售后服务条款，每违反一例须向采购人支付合同总金额1%的违约金；

4、其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关条款执行。

（二）付款方式

1、合同签订之前，成交供应商向采购人开户银行汇入中标金额10%的履约保证金，合同履行完成后，采购人退回其中标金额5%的履约保证金，余下的履约保证金转为质量保证金。

2、成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后由采购人在验收报告上签字确认。成交供应商向采购人方开具发票。

3、成交供应商提交采购合同、验收报告、发票复印件、资金支付申请表等材料。

4、成交供应商方提交的付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付合同全款。

5、质保期一年满后，采购人无息退还质保金。

（三）其他

1.投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到招标文件其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

五、资金来源

单位自筹资金，资金已落实。

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

以上资料需提供原件备查，并提供复印件。

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竞标供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 竞标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）竞标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供竞标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 | 或见诚信声明 |
|  |  | （3）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 税务登记证（副本）复印件（注）和社会保险缴纳证明材料（社保局加盖公章） |  |
|  |  | （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 竞标人提供书面声明、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚” 查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖投标人公章）。查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前。 |  |
|  |  | （5）法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |

注： 投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）复印件以竞标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

以上资格条件提供不完整，或不符合要求者，以资格性检查不符按废标处理。

符合性检查:依据竞争性谈判文件的规定，从供应商响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性 审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书 | 法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书有效，且符合竞争性谈判文件规定的格式。 |
|  |  | 竞标方案 | 只能有一个方案竞标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性 审查 | 响应文件份数 | 响应文件正本1份、副本1份数量符合谈判文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对招标文件中采购内容全部作出响应。 |
|  |  | 竞标有效期 | 满足竞争性谈判文件规定。 |

3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

7、供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

以上符合性条件提供不完整，或不符合要求者，以符合性检查不符按废标处理。

六、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请在重庆市工业学校网方网站（www.cqiss.com）上下载本项目竞争性谈判文件以及补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为谈判当天现场报名。

（三）供应商须满足以下三种要件，其报名才被接受：

1、按时现场报名；

2、按时缴纳保证金；

3、按时参加谈判。

（四）保证金缴纳地点：重庆市工业学校世纪楼二楼总务科

（五）保证金缴纳时间：2019年9月3日北京时间10:00

（六）递交谈判文件截止时间：2019年9月3日北京时间10:30

（七）递交谈判文件地点：重庆市工业学校世纪楼三楼大会议室

（八）谈判开始时间：2019年9月3日北京时间10:30

（九）谈判地点：重庆市工业学校世纪楼三楼大会议室

（十）保证金退还方式

未成交供应商的保证金，在成交公示期结束后，由采购人5个工作日后到缴纳地点进行领取

七、投标有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

（二）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

八、联系方式

联系人：周老师、吴老师

电  话：（023）63328793

传  真：（023）63311363

地  址：重庆市渝中区交农村360号

九、招标监督

由重庆市工业学校纪律检查委员会对本次招标全过程进行监督。

重庆市工业学校采购招标报名表

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  | 包号 |  |
| 注册资金 （万元人民币） |  | 公司性质（√） | □国营 □私营 □股份 □外企 □其他： |
| 公司法人代表 |  |
| 公司地址 |  |
| 授权代表 |  | 联系电话(座机)： |  |
|  |  | 联系电话(手机)： |  |
|  |  | 电子邮箱： |  |
| 投标保证金 | 金额 |  | 缴纳时间 |  |
| 经营范围 （按照营业执照上内容准确填写） |  |

公司（公章）：

年    月    日

注：投标人必须携带本投标报名表于提交响应文件截止时间前到现场确认报名，此表不密封于响应文件中，在报名时提交此表。

附投标文件格式

# 竞争性谈判

# 响应文件

项目名称：

竞价单位：                             (盖章)

联 系 人：

联系电话：               手    机：

二〇一 年*月

### 一、经济部分

#### （一）竞争性报价函

竞争性报价函

我方收到____________________________（谈判项目名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

#### （二）开标一览表

采购项目名称：

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 投标企业规模 | 小型□ 中型□ 大型□ 微型□ |
| 分包号 | 招标分包项目名称 | 数量 | 投标报价（小写） 单位（元） | 交货期 | 免费质量保证期 |
| 投标报价（大写）： 元整 |
| 备注： |

投标人：                                 法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按分包填列，除签字外，均为打印体。每一分包单独一张表开标一览表；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3、该表可扩展为其他分包；

4、在投标企业规模对应栏上打“√”。

#### （三）明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 品目号 | 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 制造商企业规模 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、制造商企业规模栏填写“小型”或“中型”或“大型”或“微型”企业。

供应商名称（公章）：

年     月    日

年     月    日

### 二、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）

#### （二）其它优惠承诺（格式自定）

### 三、资格条件及其他

#### （一）一般资格条件

1、供应商证明材料

- 法人营业执照副本复印件（或含社会统一信用代码的营业执照）

- 税务登记证副本复印件（或含社会统一信用代码的营业执照）

- 组织机构代码证复印件（或含社会统一信用代码的营业执照）

- 法定代表人身份证明书（格式）

# 法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

# 特此证明。

# （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

- 法定代表人授权委托书（格式）

# 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

2、提供上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供递交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（新成立公司不足一个月的除外）或以诚信声明代替

3、提供社会保险缴纳证明材料（社保局加盖公章）或以诚信声明代替

4、提供信用及违法查询结果材料（加盖单位公章）或以诚信声明代替

5.1供应商提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖供应商公章（查询信息为供应商名称），查询时间为本项目采购公告发布之日起至响应文件递交截止时间前或以诚信声明代替；

5.2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果，提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章，查询时间为本项目采购公告发布之日起至响应文件递交截止时间前或以诚信声明代替；

6、书面声明（格式）

# 书面声明

# 项目名称：

# 致：重庆市工业学校

# （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

# 特此声明。

# （供应商公章）

# 年   月   日

投标人廉政承诺书

为进一步强化党风廉政建设，不断提高廉洁自律意识，杜绝违法违纪事件发生，树立甲乙双方良好形象。现就加强廉洁自律工作承诺如下：

一、甲乙双方要严格按照国家有关法律法规、廉政规定、工作规定，约束双方工作人员的公务行为。

二、甲方工作人员严禁向乙方泄露标底或者透露应当保密的招投标有关情况，严禁索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品以及给予的回扣、好处费、感谢费等，不准在乙方报销任何应由甲方工作人员个人支付的费用，不得参加乙方组织的任何宴请、娱乐等活动。甲方工作人员如有上述违纪违规行为，一经查实，视情节轻重给予党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

三、乙方工作人员严禁以任何方式向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品以及给予回扣、好处费、感谢费等，不准为甲方工作人员报销应由甲方工作人员个人支付的费用，不准为甲方工作人员组织任何宴请、娱乐等活动。乙方工作人员如有上述行为，一经查实，取消乙方参与甲方主办的投标资格或中止乙方参与甲方的项目活动。如涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

以上承诺，甲乙双方严格履行，并自愿接受监督。

本承诺书由甲乙双方共同签署，共四份，甲乙双方各保存一份、招投标办公室存档一份，学校纪委保存一份。

甲方：重庆市工业学校                          乙方：单位(盖章)：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

# （二）特定资格条件

提供证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

2、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）

# Text boxes

正本/副本